UD 1. PRÁCTICA LABORATORIO 2. IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS.

NOMBRE:							GRUPO:

## 1. identificación de sustancias sólidas

En tu mesa de trabajo del laboratorio hay varios objetos de los que tienes que averiguar su densidad para saber de qué materiales están hechos, para cada uno de ellos sigue los siguientes pasos:

- Mide las dimensiones necesarias (arista, altura, diámetro).

- Calcula el volumen como si fuera una figura perfectamente geométrica.

- Comprueba el volumen como si fuera irregular en los casos que sea necesario.

- Mide la masa en la balanza.

- Calcula la densidad de cada objeto.

- Identifica el material según el valor de la densidad, para ello consulta la tabla de densidades que te proporciona el profesor.

Completa la tabla teniendo en cuenta las piezas numeradas:

| Objeto | Medidas (cm) dimensiones | Volumen objeto (cm3) | Volumen Arquímedes (cm3) | Masa (g) en balanza | Cálculo de la densidad (g/ cm3) | Material del objeto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

## 2.  identificación de sustancias líquidas

Los densímetros son aparatos que miden la densidad de los líquidos fundándose en el Principio de Arquímedes. Están formados por varillas de vidrio hueco que presentan un ensanchamiento en la parte inferior y un lastre. Al sumergirlas en un líquido flotan, cumpliéndose que el peso del volumen de líquido desalojado es igual al peso de todo el aparato; por tanto, se hundirán más o menos según sea la densidad del líquido.

Los densímetros vienen graduados directamente en densidades (g/cm3).

Procedimiento para medir la densidad de un líquido con densímetros:

- Se elige un densímetro y se introduce con cuidado en la probeta. Si se observa que al soltarlo se va hacia el fondo, se coge, se limpia y se seca y se toma otro densímetro que mida densidades mayores.

- Con el densímetro adecuado, se deja sobre la superficie del líquido dando una rotación con los dedos de forma que caiga girando, cuando el densímetro se para, se puede medir en su escala sin que se quede adherido a la pared de la probeta.

- Tomar la probeta con la mano y subirla hasta conseguir que el nivel del líquido quede a la altura de los ojos y hacer la lectura de la escala.

- Completa los resultados:

| Probeta | Lectura densímetro (g/cm3) | Líquido |
| --- | --- | --- |
| Naranja |  |  |
| Magenta |  |  |
| Amarilla |  |  |
| Azul |  |  |

- Compara los valores de las densidades de los líquidos con los obtenidos para los sólidos en la práctica anterior. ¿Qué observas?

- Consulta una tabla de datos. ¿Cuál es la densidad del aire?

¿Qué conclusión puedes deducir respecto a la densidad de sólidos, líquidos y gases?