- DIODOS

| En el siguiente circuito coloca cuatro LEDs de manera que sólo se iluminen los que están en las posiciones L1 y L4. Datos técnicos V =5 V y R= 220  |  |
| --- | --- |
|  | SOLUCIÓN |  |
| ¿Qué ocurre con los LED L2 y L3? ¿Cómo hemos colocado sus polaridades? Pon la fuente a 9 V ¿Qué sucede? Si disminuyo el valor de la resistencia a 100  ¿Qué ocurre? Si aumento el valor de la resistencia a 1000  ¿Qué ocurre? |  |
| Dado el siguiente circuito, ¿dónde colocarías de diodo D para que al pulsar P1 se ilumine L1 y al pulsar P2 se iluminen los dos LED? Justifica tu respuesta |
|  | Representa el circuito con P1 pulsado Representa el circuito con P2 pulsado |

| 3.- En el circuito de la figura, indicar, rellenando la siguiente tabla, los aparatos que se activan según las diferentes posiciones de los interruptores. |
| --- |
|  |  | B1 | B2 | M1 | M2 | M3 |
|  | NA 1 cerrado |  |  |  |  |  |
|  | NA 2 cerrado |  |  |  |  |  |
|  | NA 3 cerrado |  |  |  |  |  |
|  | NA 1 cerrado y NC abierto |  |  |  |  |  |
|  | NA 2 cerrado y NC abierto |  |  |  |  |  |

4. Coloca los diodos correctamente en los espacios en blanco para que se iluminen las bombillas indicadas en el cuadro.

| Lámpara Circuito nº | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | X | X |  |
| 2 | X |  | X |  |
| 3 | X |  |  | X |
| 4 |  | X |  | X |
| Circuito nº 1 | Circuito nº 2 | Circuito nº 3 | Circuito nº 4 |

- CONTROL ELÉCTRICO

1. Observa el circuito e indica qué elementos de mando se deben accionar para que se pongan en funcionamiento los siguientes receptores:

|  |  | ELEMENTOS DE MANDO |
| --- | --- | --- |
|  | Motor (M) |  |
|  | Zumbador (Z) |  |
|  | Lámpara (L) |  |

2. Observa el circuito e indica qué elementos de mando se deben accionar para que se pongan en funcionamiento los siguientes receptores:

|  | ELEMENTOS DE MANDO |
| --- | --- |
| Diodo D y Zumbador |  |
| Lámpara L |  |
| Lámpara y Motor |  |
| Motor y Zumbador |  |
| Lámpara, motor y zumbador |  |

- RESISTENCIAS VARIABLES

|  | Circuito A Este circuito contiene una resistencia variable o potenciómetro 1.- ¿Qué sucede si la resistencia aumenta? ¿Cuál es el valor de la Resistencia en este caso? 2.- ¿Cuál es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito? 3.- ¿Qué sucede si la resistencia disminuye? ¿Cuál es el valor de la Resistencia en este caso? 4.- ¿Cuál es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito? 5.-¿Qué conclusión sacas sobre el funcionamiento de una resistencia variable o potenciómetro? |
| --- | --- |
|  | Circuito B Este circuito contiene una resistencia variable con la luz o LDR 6.- ¿Qué sucede si aumenta la luz que incide sobre la resistencia? ¿Cuál es el valor de la Resistencia en este caso? 7.- ¿Cuál es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito? 8.- ¿Qué sucede si disminuye la luz que incide sobre la resistencia? ¿Cuál es el valor de la Resistencia en este caso? 9.- ¿Cuál es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito? 10.-¿Qué conclusión sacas sobre el funcionamiento de una resistencia variable con la luz o LDR |
|  | Circuito C Este circuito contiene una resistencia variable con la temperatura, termistor -t o NTC 11.- ¿Qué sucede si disminuye la temperatura en el termistor? ¿Cuál es el valor de la Resistencia en este caso? 12.- ¿Cuál es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito? 13.- ¿Qué sucede si aumenta la temperatura en el termistor? ¿Cuál es el valor de la Resistencia en este caso? 14.- ¿Cuál es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito? 15.-¿Qué conclusión sacas sobre el funcionamiento de una resistencia variable con la temperatura, termistor -t o NTC |

RESISTENCIAS VARIABLES

- Diseña un circuito en el que al AUMENTAR la temperatura se ilumine un LED rojo y que cuando la temperatura BAJE,  el LED se apague. Explica el funcionamiento del circuito en ambas posiciones y dibuja la simulación del mismo.

- Elabora el esquema del circuito en el que interviene la LDR y explica cómo funciona.

- A) Observa los circuitos dibujados en las figuras e indica qué tipo de resistencia hemos empleado en cada caso. Justifica tu respuesta.

B) Elabora los esquemas eléctricos de ambos circuitos.

- RELÉS

| CIRCUITO ELECTROMAGNÉTICO Y CIRCUITO AUXILIAR APLICADO A UN PUNTO DE LUZ |  |
| --- | --- |
| Analiza e interpreta el funcionamiento previsible del siguiente circuito |  |
|  | Realiza el esquema del circuito si el pulsador está accionado. Explica que sucede y porqué. |

| RELÉ UTILIZADO COMO CONMUTADOR |  |
| --- | --- |
| Analiza e interpreta el funcionamiento previsible del siguiente circuito |  |
| Explica el circuito. | Realiza el esquema del circuito si el pulsador está accionado. Explica que sucede y porqué. |

RELÉS

| CIRCUITO DE INVERSIÓN DE GIRO DE UN MOTOR MEDIANTE RELÉ |  |
| --- | --- |
| POSICIÓN 1: Explica qué sucede y representa el circuito con las flechas de corriente cuando: -Interruptor 1 abierto -Interruptor 2 cerrado | POSICIÓN 2: Explica qué sucede y representa el circuito con las flechas de corriente cuando: -Interruptor 1 cerrado -Interruptor 2 cerrado |

- TRANSISTORES

| 1.- En el siguiente circuito, explica el comportamiento: a) Cuando se activa el interruptor IN 1 b) Cuando se activan IN 1 y IN 2. Justifica tus respuestas: | SOLUCIÓN Representa el circuito en estos casos: a)se activa el interruptor IN 1 b) cuando se activan IN 1 y IN 2 |
| --- | --- |
| 2.- En el siguiente circuito, explica el comportamiento en los siguientes casos: a) LDR iluminada b) LDR a oscuras Justifica tus respuestas: | SOLUCIÓN Representa el circuito en estos casos: a) LDR iluminada b) LDR a oscuras |
| 3.- En el siguiente circuito, a)¿Dónde colocarías una resistencia de 22 k para conseguir que el LED se ilumine? Justifica tus respuestas: | SOLUCIÓN Representa el circuito en estos casos: a)¿Dónde colocarías una resistencia de 22 k para conseguir que el LED se ilumine? b) ¿Qué sucede si cambias la resistencia de 120  por una de 800 ? ¿Y si utilizas una de 2 k? |
| 4.- En el siguiente circuito, explica el comportamiento en los siguientes casos: a) LDR iluminada b) LDR a oscuras Justifica tus respuestas: | a) LDR iluminada b) LDR a oscuras |

- CONDENSADORES

|  | Circuito A CIRCUITO RETARDADOR CON CONDENSADOR 1.- ¿Para qué sirve este circuito? 2.- ¿Podrías explicar el funcionamiento del circuito? |
| --- | --- |
|  | Circuito B CIRCUITO TEMPORIZADOR CON CONDENSADOR EN SERIE 3.- ¿Para qué sirve este circuito? 4.- ¿Podrías explicar el funcionamiento del circuito? |
|  | Circuito C CIRCUITO TEMPORIZADOR AL ENCENDIDO 5.- ¿Para qué sirve este circuito? 6.- ¿Podrías explicar el funcionamiento del circuito? |